## Slide 1: Material und Energie: Bauen früher und heute
Erstellt von Mirjam Neebe
Potsdam, 2025
Lizenz: CC BY-NC 4.0 (keine kommerzielle Nutzung, Bearbeitung erlaubt, Autor*in nennen)
© Unsplash, Alexander Abeiro

## Slide 2
1. Exkurs I: Die Geschichte des Bauens
Lernziel: Aus der Geschichte des Bauens Schlüsse für die Zukunft ziehen.
2. Exkurs II: Energie
Lernziel: Reflektieren, welche Bedeutung die verfügbare Menge an Energie für das Bauen hat.
3. Der Blick nach vorn: Bauen der Zukunft
Lernziel: Reflektieren, wo die Baubranche heute und in Zukunft steht.
Ablauf
Notes: Ablauf und Ziele für dieses Modul
Jedem Abschnitt sind Lernziele zugeordnet, die den TN eine Orientierung geben, was sie am Ende des Abschnitts an Kenntnissen erworben haben sollen

## Slide 3
Exkurs I: Die Geschichte des Bauens
Lernziel: aus der Geschichte des Bauens Schlüsse für die Zukunft ziehen.
Notes: Sprechnotizen für die Moderation:
Hier holen wir ziemlich weit aus. Aus der Geschichte können wir viel lernen, auch über nachhaltiges Bauen.
Es ist interessant zu sehen, wie sich die Art und Weise des Bauens über die Menschheitsgeschichte entwickelte, was die Art des Bauens mit der zur Verfügung stehenden Energie zu tun hat und wie alt manche Bautechniken gleichzeitig sind.
Quellen für mehr Informationen zu diesem Thema:
https://www.mannheimer-morgen.de/ratgeber_artikel,-ratgeber-hausbau-frueher-und-heute-ein-portrait-_arid,1562687.html?&npg
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Architektur#Klassische_Antike
https://www.planet-wissen.de/technik/werkstoffe/beton_der_formbare_stein/index.html

## Slide 4
Frühgeschichte
9.000 – 3.000 v.Chr.
Anti
800
Frühgeschichte
9.000 v.Chr.– 3.000 v.Chr.
Antike
800 v.Chr. – 500 n.Chr.
Stonehenge © unsplash, InjaPavlic
Colosseum, Rom © pixabay-The_Double_A
Mammut-Haus, Naturhistorisches Museum Kiev, © Don Hitchcock, donsmaps.com
Frühgeschichte & Antike
Pyramiden in Ägypten, © Unsplash, Jeremy Bishop
Notes: Einstieg: Frage ins Plenum: Warum bauen Menschen? (Schutz, Kult und Religion, Demonstration von Macht und Reichtum)
Während der Frühgeschichte lebten die Menschen in Höhlen und/oder Zelten aus Tierhaut und Fellen, um sich vor der Witterung und anderen Gefahren zu schützen. Jäger und Sammler investierten nur wenig Energie/Aufwand in das Bauen, denn es lies weniger Zeit für Jagen, Feuer machen, kochen, also um den Energiebedarf der Gruppe zu decken.
Mit Ackerbau und Viehzucht (vor 12.000 Jahren) konnten die Menschen mehr Zeit und Energie ins Bauen investierten. Denn durch Ackerbau wurde etwas mehr Nahrung/Energie produziert als die Gruppe brauchte. Einige Menschen konnten also anderen Tätigkeiten nachgehen (z.B. Kleidung herstellen, bauen). Die Gesellschaft differenzierte sich, Handwerk entstand. Es wurde mit Holz, Lehm, Stroh gebaut. Es wurden auch bereits kultische Bauten aus Steinen errichtet, die teilweise heute noch stehen.
In der Antike wurden bereits ganze Städte und große Prunkbauten aus Steinen errichtet, ganz ohne moderne Technik, nur mit Muskelkraft. Es entstanden nicht nur Wohnhäuser, sondern auch administrative Gebäude, Getreidespeicher und Werkstätten. Auch diese sind teilweise heute noch erhalten. Das Kolosseum in Rom z.B. steht noch. Die Römer nutzten den sogenannten römischen Beton (Mörtel aus gebranntem Kalk und Steinbrocken). Auf dem anderen Bild sehen wir die Cheops Pyramide, das größte jemals errichtete Bauwerk. Zehntausende arbeiteten an der Cheops Pyramide über Jahrzehnte. Eine neue Theorie besagt, dass die Steine nicht heran geschafft wurden, sonders vor Ort gegossen. Also auch ein antiker Beton.
Quellen:
https://www.mannheimer-morgen.de/ratgeber_artikel,-ratgeber-hausbau-frueher-und-heute-ein-portrait-_arid,1562687.html?&npg
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Architektur#Klassische_Antike
https://www.planet-wissen.de/technik/werkstoffe/beton_der_formbare_stein/index.html
Calder, Barnabas (2021): Architecture. From Prehistory to Climate Emergency

## Slide 5
Fazit Frühgeschichte/Antike:
Mit Aufkommen des Ackerbaus investierten Menschen mehr Energie ins Bauen
Menschen bauten mit Tierhäuten, Holz, Lehm, Stroh, Stein, antikem Beton…
Sie entnahmen der Natur Materialien, die sich nach der Verwendung zersetzen und keinen Einfluss auf die Umwelt ausüben
Notes: Zwischenfazit: Bauen in der Frühgeschichte/Antike:
Mit Aufkommen des Ackerbaus investierten Menschen mehr Energie ins Bauen
Menschen bauten mit Tierhäuten, Holz, Lehm, Stroh, Stein, antikem Beton..
Sie entnahmen der Natur Materialien, die sich nach der Verwendung zersetzen und keinen Einfluss auf die Umwelt ausüben

## Slide 6
Mittelalter 500 – 1500 n.Chr.
Dom Köln © pixabay-Slavan_Art
Schloss Quedlinburg © pixabay-rikkerst
Gerberhäuser Cottbus © UweDziumbla
Mittelalter
Lehmwellerhaus © wikimedia commons
Notes: Das Frühmittelalter (nach Untergang römisches Reich) war keine gute Zeit. Das Klima kühlte sich ab, die landwirtschaftlichen Erträge sanken, die Pest wütete, die Bevölkerung schrumpfte stark, Städte verschwanden, Spezialisierung entwickelte sich zurück, auch im Bauwesen
Mit dem Hochmittelalter wurde das Klima wieder wärmer, die Landwirtschaft wurde effektiver und es wurde wieder mehr gebaut. Denn mehr Energie stand zur Verfügung. Einfache Leute bauten vor allem mit Holz, Lehm und Stroh. Bekannt sind vor allem die Fachwerkhäuser, die auch heute teilweise noch stehen. Wie die Gerberhäuser in Cottbus (Foto rechts unten).
Fachwerk ist die bürgerliche Weiterentwicklung der Lehmwellerbauten (Foto links unten), die auf dem Land in Dt. bis ins 19.Jh. gebaut wurden. Überall auf der Welt gibt es Lehmhäuser.
Großbauten (Burgen, Schlösser und Kirchen) wurden aus Steinen gebaut. Sie unterlagen einem Werksmeister, der Arbeiter anstellte. Ein qualifiziertes wanderndes Handwerk entstand. Arbeiter mussten zu den Baustellen reisen. Das Bauhandwerk spezialisierte sich: Maurer, Steinmetze, Zimmerleute, Ziegelbrenner, Dachdecker, Glaser, Maler, Ofenbauer, Tischler. Die Handwerker organisierten sich in Zünften.
Das Bauen im Mittelalter war geprägt von Wiederverwendung, Reparatur und Anpassung an das Vorhandene. Leben und Handeln war noch durch Abhängigkeit von der Natur geprägt. Baumaterialien wurden wieder- und weiterverwendet bis zu ihrem Verfall. Bsp. diente eine Kathedrale beim Rückbau als Materiallager für den Bau einer neuen Kathedrale.
Aufwand und Kosten des Bauens waren hoch. Gebäude hatten eine Lebensdauer über mehrere Generationen. Entsprach das Gebäude nicht mehr den Ansprüchen, wurde an- oder umgebaut. Gebäude verbrauchten fast keine Energie während des Betriebs.. Offene Feuer, meist kein Kamin.
Quellen:
https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/041548/2015-07-22/
https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/013954/2018-01-25/#HGewerbefreiheitcontraGewerbeordnungim19.und20.Jahrhundert
Calder, Barnabas (2021): Architecture. From Prehistory to Climate Emergency
https://www.fachwerkhaus.de/die-geschichte-des-fachwerkbaus.html
Von Benjahdrum - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17840882
https://www.golehm.de/massivlehmbau/bautechniken-massivlehm

## Slide 7
Fazit Mittelalter:
Einfache Leute bauten mit Lehm + Stroh (Fachwerk)
Großbauten aus Stein unterlagen einem Werksmeister
Handwerker wanderten, Zünfte entstanden
Bauen war geprägt von Wiederverwendung und Reparatur
Gebäude hatten eine lange Lebensdauer
Notes: Zwischenfazit: Bauen im Mittelalter:
Einfache Leute bauten mit Lehm + Stroh (Fachwerk)
Großbauten aus Stein unterlagen einem Werksmeister
Handwerker wanderten, Zünfte entstanden
Bauen war geprägt von Wiederverwendung und Reparatur
Gebäude hatten eine lange Lebensdauer

## Slide 8
Neuzeit 15.-19. Jahrhundert
Fachwerkhaus © pixabay-matthiasboeckel
Gründerzeit © pixabay-Hannovermakler
Reichstag, 1894 © pixabay-benjaminkerber
Staatstheater Cottbus © Uwe Dziumbla
Neuzeit
Linienstraße Berlin, 1895 © wikimedia commons
Notes: Die Neuzeit
der Beginn der modernen Welt war die Zeit der großen Entdeckungen (Amerika, Kopernikus..) und der Kolonialisierung. Neue landwirtschaftlich Produkte (Kartoffeln und Mais) wurden aus Amerika eingefügt. Die Landwirtschaft wurde produktiver. Dadurch stand mehr Energie zur Verfügung. Weniger Menschen arbeiteten in der Landwirtschaft. Die Städte wuchsen. Die Bautechniken verbesserten sich, neue Techniken entstanden. Z.B. wurden Krane und Flaschenzüge auf Großbaustellen eingesetzt.
Ab dem 16 Jh. ersetzte Kohle vermehrt Brennholz zum heizen, schmieden und Baustoffe herstellen (Ziegel, Glas). Ab dem 17. Jh. konnten sich auch arme Haushalte Glasfenster leisten und es wurden wieder Ziegel hergestellt. Ab dem 17. Jh. setzten Ziegel sich als feuerfestes Material durch.
Bis zur Gründerzeit (1848 – 1873) baute man mit naturbasierten Stoffen. Baumaterialien in Altbauten: gebrannte Mauerziegel, Kalkputze und –mörtel, Massivholzkonstruktionen (Fachwerk, Decken- und Dachbalken), Lehmprodukte
Mit der Neuzeit entwickelte sich das frühkapitalistische Bauunternehmertum. Bauunternehmer arbeiteten mit mehreren Dutzend Gesellen. Viele Gewerke arbeiteten gemeinsam auf einer Baustelle.
Ende des 18.Jh. verloren Handwerker ihre Vormachtstellung. Bauunternehmer und Ingenieure übernahmen mehr Planung.
Quellen:
(FNR 2019: Marktübersicht. Dämmstoffe auf nachwachsenden Rohstoffen, https://www.fnr.de/fileadmin/allgemein/pdf/broschueren/Brosch_Daemmstoffe_2020_web.pdf)
https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/041548/2015-07-22/
https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/013954/2018-01-25/#HGewerbefreiheitcontraGewerbeordnungim19.und20.Jahrhundert
Calder, Barnabas (2021): Architecture. From Prehistory to Climate Emergency

## Slide 9
Fazit Neuzeit:
Landwirtschaft wird produktiver, Kohle ersetzt vermehrt Feuerholz, sorgt für mehr Energie, das führt zu mehr Bauaktivität & verfügbare Baustoffe (Glas, Ziegel)
Städte wuchsen
Bis zur Gründerzeit (2. Hälfte 19.Jh.) baute man mit naturbasierten Materialien
Handwerker verloren an Einfluss
Notes: Zwischenfazit: Bauen in der Neuzeit
Landwirtschaft wird produktiver, Kohle ersetzt vermehrt Feuerholz, sorgt für mehr Energie, das führt zu mehr Bauaktivität & verfügbare Baustoffe (Glas, Ziegel)
Städte wuchsen
Bis zur Gründerzeit (2. Hälfte 19.Jh.) baute man mit naturbasierten Materialien
Handwerker verloren an Einfluss

## Slide 10
M
Industrialisierung (in Dt. ab 2. Hälfte 19 Jh..)
1867 Joseph Monier, Patent auf Stahlbeton © iStock
Borsig Werke Berlin, 1847 © Museumsportal Berlin
Eisenwerk Nürnberg, © Museum Industriekultur
Industrialisierung
Notes: Frage an die TN: was änderte sich mit der Industrialisierung (in Deutschland ab der 2. Hälfte 19.Jh.)? Die Dampfmaschine wurde erfunden und ersetzte die Muskelkraft von Menschen und Tieren.
Das Baugewerbe wurde auf den Kopf gestellt:
Mechanisierung des Baugewerbes setzte ein.
Baustoffe (zunächst Stahl, Glas und Ziegel) konnten schnell und günstig hergestellt werden. Eigentlich waren Stahl, Glas und Beton nicht neu. Beton heute unterscheidet sich vor allem durch die höhere Temperatur während der Herstellung. Der Unterschied liegt vor allem in der genutzten Menge. Ohne fossile Rohstoffe wäre es nicht wirtschaftlich gewesen.
Standardisierung und Serienproduktion: Ziegel, Fenster, Türen.. Maßnormen entstanden. Schnelles und planbares Bauen wurde möglich.
Das Baugewerbe entwickelte sich weg vom zünftigen Handwerk zum Industrieberuf.
Eine Bewusstseinsänderung der Gesellschaft trat ein, die nicht nur, aber auch auf das Bauen zutrifft: Energie schien unendlich vorhanden. Wieder- und Weiterverwendung erschien immer weniger rentabel. Aufbereitung, Zwischenlagerung und Transport erschien zu aufwendig und zu teuer. Also baute man, riss ab und warf weg.
Heute kennen wir auch die Nachteile: Die Abfallproblematik und Umweltverschmutzung begannen. Ein weiterer Nachteil der neuen Materialien war, dass sie nicht vollständig in die Natur rückführbar sind. Sie verrotten nicht und enthalten giftige Chemikalien.
Folgen der Veränderung vom Baugewerbe:
Die Bevölkerung wuchs, viele verließen ländliche Regionen, Städte boomten, Industrieverelendung setzte ein: schlechte Bezahlung, kein Arbeitsschutz, Kinderarbeit, Wohnverhältnisse teilweise katastrophal. Ab Ende des 19. Jh. wurden soziale Reformen eingeführt: Sozialversicherung, sozialer Wohnungsbau eingeführt, so dass auch einfache Leute vom preiswerten Bauen profitierten. Auch weil deren Arbeitskraft gebraucht wurde und wird.
Und auch die wachsende Mittelklasse baute und ließ bauen. Nicht mehr nur eine kleine Elite baute, sondern die breite Bevölkerung profitierte vom Energieboom: bessere Gesundheit, weniger Hunger, schnelleres Reisen, bequemeres wohnen.
Quellen:
Irec_Practice Papers No2, Mangerich, Kreislaufgerechtes Bauen
https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/041548/2015-07-22/
https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/013954/2018-01-25/#HGewerbefreiheitcontraGewerbeordnungim19.und20.Jahrhundert
Calder, Barnabas (2021): Architecture. From Prehistory to Climate Emergency
Statisktik: eigene Darstellung nach https://www.deutsche-rohstoffagentur.de/DE/Gemeinsames/Produkte/Downloads/Commodity_Top_News/Rohstoffwirtschaft/15_zementindustrie.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.baustoffwissen.de/die-geschichte-des-baustoffes-beton-31102023
Von Karl Eduard Biermann - scanned from Preußen Kunst und Architektur, Gert Streidt und Peter Feierabend (Hrsg.), Könemann VG, Köln, 1999, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=918134
Par Library of Congress/original author unknown — Cette image est disponible sur la Prints and Photographs division de la Bibliothèque du Congrès des États-Unis sous le numéro d’identification cph.3g13526.Ce bandeau n’indique rien sur le statut de l’œuvre au regard du droit d'auteur. Un bandeau de droit d’auteur est requis. Voir Commons:À propos des licences pour plus d’informations., Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=303525
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Copyright_tags/Country-specific_tags#United_States_of_America

## Slide 11
Fazit Industrialisierung:
Dampfmaschine ersetzte Muskelkraft
Nie dagewesener Energieboom
Baustoffe günstig in großen Mengen herstellbar
Mechanisierung und Standardisierung im Bau
Lebensbedingungen verbesserten sich (19.Jh.)
Abfallproblematik und Umweltverschmutzung begannen
Notes: Sprechnotizen für die Moderation:
Zwischenfazit: Bauen in der Industrialisierung
Dampfmaschine ersetzte Muskelkraft
Nie dagewesener Energieboom
Baustoffe günstig in großen Mengen herstellbar
Mechanisierung und Standardisierung im Bau
Lebensbedingungen verbesserten sich (19.Jh.)
Abfallproblematik und Umweltverschmutzung begannen

## Slide 12
Moderne, 20. und 21. Jahrhundert
Berlin Potsdamer Platz © pixabay-Bernd_S_aus_O
Plattenbau © pixabay-Peggy_Marco
Abriss in Cottbus © Uwe Dziumbla
Chart: Weltweite Zementproduktion in Mio t
| 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
 | 386.4 | 458.9 | 597.1 | 903.1 | 968.1 | 1006.1 | 1019.6 | 1075.8
Eigene Darstellung nach: Deutsche Rohstoffagentur 2001
Betonmischer © pixabay-oknesanofa
Moderne
Notes: Entwicklungen im Baugewerbe in der Moderne:
Das Wundermaterial nach dem Ende des 2. WK ist der Beton. In Kombination mit Stahl und Glas. Ab 1950: Siegeszug des Transportbetons
Beton spart Arbeitskraft und Zeit im Vergleich zum Bauen mit Ziegeln. Und er bietet mehr Möglichkeiten für Form und Design von Gebäuden: Räume und Fenster, wo man sie will, „schwebende“ Ebenen, Dachgärten.. (Le Corbusier)
Beton ist nach Wasser das auf der Erde am meisten genutzte Material.
Das Bauwesen heute ist nicht mehr geprägt von Wiederverwendung und Reparatur, wie noch im Mittelalter und teilweise bis in die Neuzeit. Heute ist Bauen ein linearer Prozess aus Rohstoff Gewinnung, Nutzung und Entsorgung.
Die Lebensdauer von Gebäuden und Baustoffen hat sich verringert: Grundstücksspekulation, sich ändernde Moden der Ästhetik, Nutzungsänderung und zu wahrende Gewährleistungsfristen führen dazu, das Gebäude nach wenigen Jahrzehnten wieder abgerissen werden oder zumindest der Innenausbau komplett erneuert wird. Die Gebäude werden nicht wiederverwendet sondern Abfall oder bestenfalls im Straßenbelag „recycelt“. Beton ist unflexibel, kann nicht umgebaut werden, Materialien nicht wieder getrennt werden.
Bei der Wahl der Bauweise und der Baustoffe spielen monetäre Ziele (also Geld) eine weit größere Rolle als ökologische und soziale Kriterien.
Folgen von dieser Entwicklung:
Zement (20% Zementanteil in Beton). Erfunden vom Maurer Joseph Aspdin 1824 (brannte Ton und Kalk). Und vom Engländer Isaac Charles Johnson 20 Jahre später perfektioniert. Er brachte Ton und Kalk bei hohen Temperaturen (danke Kohle und Öl) zum Schmelzen: Der heute gebräuchliche Portland-Zement war erfunden.
Weitere synthetische neue Substanzen: Aluminium, Plastik.
Heizung, Licht, Klimaanlagen und Fahrstühle wurden Standard.
Im Zuge der Ölkrise Anfang der 1970‘er Jahre kamen Zweifel am Projekt der Moderne auf. Energie war offensichtlich doch nicht unbegrenzt vorhanden und sollte gespart werden.
Quellen:
https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/041548/2015-07-22/
https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/013954/2018-01-25/#HGewerbefreiheitcontraGewerbeordnungim19.und20.Jahrhundert
Calder, Barnabas (2021): Architecture. From Prehistory to Climate Emergency

## Slide 13
Fazit Moderne:
Bauen ist heute ein linearer Prozess aus Rohstoff Gewinnung, Nutzung und Entsorgung
Die Lebensdauer von Gebäuden und Baustoffen hat sich drastisch verringert
Der Kostenfaktor wird im Bau vordem Faktor Langlebigkeit, Gesundheit und vor ökologischen Faktoren berücksichtigt
Notes: Zwischenfazit: Bauen in der Moderne
Bauen ist heute ein linearer Prozess aus Rohstoff Gewinnung, Nutzung und Entsorgung
Die Lebensdauer von Gebäuden und Baustoffen hat sich drastisch verringert
Der Kostenfaktor wird im Bau vordem Faktor Langlebigkeit, Gesundheit und vor ökologischen Faktoren berücksichtigt

## Slide 14
Arbeitsphase: Kleingruppen
Notes: Im Folgenden arbeiten die TN in Kleingruppen an einer Fragestellung
Ziel ist, das eben vorgestellte Wissen zu sichern

## Slide 15: Arbeitsphase: Welches Fazit ziehen wir aus der Geschichte des Bauens?
Arbeitsauftrag:
Diskutieren Sie die Frage zu zweit mit Ihrem Sitznachbarn
Sammeln Sie Antworten, notieren Sie diese auf den Moderationskarten (1 Antwort pro Karte)(7-10 Minuten Zeit)
Im Plenum: Tragen Sie Ihre Ergebnisse vor. Welche Antworten haben Sie gefunden?
Hilfestellung:
Welchen Zusammenhang gibt es zwischen nutzbarer Energie und dem Bauen?
Wie baute man vor der Industrialisierung? Was änderte sich mit der Industrialisierung?
Was lernen wir daraus?
Notes: Die Arbeitsphase dient der Wissenssicherung
Die TN setzen das Erlernte in den Kontext ihrer Berufserfahrung
Bitte die Ergebnisse unbedingt verschriftlichen! Gerne stichwortartig auf Moderationskarten, sodass die Antworten später vorne an der Tafel/Moderationswand gesammelt werden können

## Slide 16
Ergebnisvorstellung & Diskussion
Notes: Die TN stellen ihre Ergebnisse aus der Gruppenarbeit vor
Wichtig: die TN sollen in ihren Antworten aufeinander reagieren und eingehen, sodass eine lebendige Diskussion entsteht
Die Moderation sammelt und clustert die Antwortkarten der TN vorne an der Tafel/Moderationswand

## Slide 17
Bauen früher:
Wiederverwendung und Reparatur
Lange Lebensdauer von Gebäuden
Fazit Geschichte des Bauens:
Bauen heute:
Linearer Prozess von Rohstoffgewinnung, Nutzung, Entsorgung
Kurze Lebensdauer von Gebäuden
Notes: Sprechnotizen für die Moderation:
Fazit Geschichte des Bauens
Bauen früher: Wiederverwendung und Reparatur, lange Lebensdauer von Gebäuden
Bauen heute: linearer Prozess von Rohstoffgewinnung, Nutzung, Entsorgung
Kurze Lebensdauer von Gebäuden

## Slide 18
Die Menge der verfügbaren Energie beeinflusst Innovation und Fortschritt/Rückschritt
Wir können von alten Bautechniken lernen (z.B. Römern)
Bauhandwerk gibt es seit dem Mittelalter, heute ein Industrieberuf
Die Industrialisierung war eine Zäsur: Energieboom, Mechanisierung und Standardisierung, Erfindung Zements
Fazit Geschichte des Bauens:
Notes: Zusammenfassung aller Erkenntnisse über die Geschichte des Bauens (als Ergänzung zu den Erkenntnissen der TN)
Die Menge der verfügbaren Energie beeinflusst Innovation und Fortschritt/Rückschritt
Wir können von alten Bautechniken lernen (z.B. den Römern)
Bauhandwerk gibt es seit dem Mittelalter, heute ein Industrieberuf
Die Industrialisierung war eine Zäsur: Energieboom, Mechanisierung und Standardisierung, Erfindung des Zements

## Slide 19
Notes: Kaffee/Raucherpause machen falls die TN es wünschen

## Slide 20
Exkurs II: Energie
Lernziel: Reflektieren, welche Bedeutung die verfügbare Menge an Energie für das Bauen hat.
Notes: Sprechnotizen für die Moderation:
Überleitung zum neuen Abschnitt: Energie und ihre Bedeutung für das Bauen

## Slide 21: Was ist Energie?
Energie ist die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten oder Wärme abzugeben.
Nahrung für Menschen und Tiere
Arbeit, um Nahrung zu produzieren
Brennstoffe wie Holz, Dung, Kohle, Gas, Öl
Neben Hitze und Muskelkraft später auch Dampfmaschine und Verbrenner, Elektrizität, Kernkraft
Wind und Solar
© Pixabay Juergen PM
Notes: TN fragen, was ist Energie. Antworten sammeln, dann Folie durchgehen.
Was ist Energie?
Energie ist die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten oder Wärme abzugeben.
Sie ist Nahrung für Menschen und Tiere
Arbeit, um Nahrung zu produzieren
Brennstoffe wie Holz, Dung, Kohle, Gas, Öl
Neben Hitze und Muskelkraft später auch Gewinnung durch Dampfmaschine und Verbrenner, Elektrizität, Kernkraft
Heute auch Gewinnung druch Wind und Solar
Quellen:
https://studyflix.de/ingenieurwissenschaften/was-ist-energie-4442
Calder, Barnabas (2021): Architecture. From Prehistory to Climate Emergency

## Slide 22: Energiemix über die Zeit
Mittelalter:
1-2% Wind- und Wasserenergie
50-60% Feuerholz
Rest Nahrung für Menschen und Tiere
um 1900
95,5% Kohle
Circa 4% Tier- und Menschenmuskeln
© Unsplash, Alessandro Bianchi
Notes: Energieverbrauch über die Zeit:
Früher wurde Material lokal beschafft – heute reisen billige Materialien zu den Baustellen
Vor der Dampfmaschine wurde alles entweder von Menschen oder Tieren transportiert. Je mehr Menschen und Tiere arbeiteten, desto mehr Nahrung benötigten sie und desto mehr Land für die Nahrungsmittelherstellung pro Kopf wurde benötigt.
Um 1900 herum: Dampfmaschinen erledigten die Arbeit von 90 Millionen Arbeitern, oder durchschnittlich 2 Arbeiter pro Einwohner (hier England, Wales und Schottland). Tier- und Menschenmuskeln machten 1900 4% des Energieverbrauchs aus, Kohle 95,5 %.
0,075 kW × 8 Stunden = 0,6 Kilowattstunden (kWh) pro Arbeitstag. Das entspricht etwa dem Energiebedarf einer kleinen Glühbirne (75 W) für 8 Stunden
Beispiel: 1 Tonne Zement in den 1960‘er: Muskelkraft eines Arbeiters, der 10h/Tag, 6 Tage/Woche, 11 Jahre arbeitet. Oder: Jahresproduktion Feuerholz von 3.000 qm Fläche (vorindustriell). Gleiches gilt für Stahl und Glas
Quelle:
(Calder, Barnabas (2021): Architecture. From Prehistory to Climate Emergency)

## Slide 23: Quizfrage
Wieviel Muskelkraft (Arbeitsjahre) bräuchte man für die Herstellung des Zements für einen Kilometer Autobahn ohne fossile Energien?
20.550 Jahre Muskelkraft eines Arbeiters für 1 km Autobahn
© Unsplash, Simone Secci
Notes: Schätzfrage an die TN: Wie viel Muskelkraft gemessen in Arbeitsjahres bräuchte man für die Herstellung des benötigten Zements für einen Kilometer Autobahn?
Detaillierte Aufschlüsselung der Berechnung siehe nächste Folie

## Slide 24: Quizfrage - Auflösung
Menschliche Arbeitskraft = 0,075kw pro h Arbeit (physikalisch gesehen)
(1 Tonne Holz = 2.780 kwh
1 Tonne Öl = 11.630 kwh = 155.066 Stunden Arbeit)
1 Tonne Zement = 2.614kwh Energieverbrauch =
11 Jahre Muskelkraft eines Arbeiters (10h/Tag, 6 Tage/Woche)
Für 1 Kilometer vierspurige Beton-Autobahn braucht man ca. 1.875 Tonnen Zement.
Notes: 1 Tonne Zement : 2.614kwh Energieverbrauch
2614x1875= 4.901.250 kwh für 1.875 Tonnen Zement
4.901.250 / 0,075=65.450.000 h Arbeit
65.450.000/10/6/53=20.550,3145 Jahre
Für 1 Kilometer vierspurige Beton-Autobahn brauchst du ca. 1.875 Tonnen Zement.
Annahmen für 1 km Autobahn (zweispurig je Richtung):
Länge: 1.000 Meter
Breite: ca. 25 Meter (inkl. Standstreifen, Mittelstreifen usw.)
Betondicke: ca. 25 cm (0,25 m)
➡️ Volumen des Betons:
1.000 m×25 m×0,25 m=6.250 m31.000 \text{ m} \times 25 \text{ m} \times 0,25 \text{ m} = 6.250 \text{ m}^31.000 m×25 m×0,25 m=6.250 m3
Zementanteil im Beton:
Im Schnitt sind in 1 m³ Beton ca. 300 kg Zement enthalten (kann je nach Rezeptur variieren).
6.250 m3×300 kg=1.875.000 kg=∗∗1.875TonnenZement∗∗6.250 \text{ m}^3 \times 300 \text{ kg} = 1.875.000 \text{ kg} = **1.875 Tonnen Zement**6.250 m3×300 kg=1.875.000 kg=∗∗1.875TonnenZement∗∗
Ergebnis:
Für 1 Kilometer vierspurige Beton-Autobahn brauchst du ca. 1.875 Tonnen Zement.
Bei Asphaltstraßen ist der Zementbedarf deutlich geringer, da Zement dort nur indirekt (z. B. für Unterbau oder Brücken) verwendet wird.

## Slide 25
3. Der Blick nach vorn: Bauen der Zukunft
Lernziel: Reflektieren, wo die Baubranche heute und in Zukunft steht.
Notes: Überleitung zu Abschnitt 2 des Moduls: Was wollen wir erreichen?
Lernziel: Reflektieren, wo die Baubranche heute und in Zukunft steht. Diskutieren, ob nachhaltiges Bauen nicht nur Ziel, sondern auch Weg sein kann.

## Slide 26: Fakten zur Baubranche in Deutschland
5,4% der Wertschöpfung (2024, in 2023 6,2%)
220.047 Unternehmen
96% der Unternehmen sind KMU
916.000 Beschäftigte (2024)
Bauindustrie.de, Statistisches Bundesamt
© BFW-BB
Notes: Fakten zur Baubranche in Deutschland:
Das Baugewerbe ist der zweitgrößte Industriesektor in der EU, sowohl was die Wirtschaft als auch die Beschäftigung betrifft. Als solche spielt sie eine wichtige Rolle für die europäische Wirtschaft.
Die Branche ist sehr fragmentiert:
Über 95 % der Bauunternehmen in der EU sind kleine oder mittlere Betriebe (KMU).
Das führt zu unterschiedlicher Innovationsgeschwindigkeit, z. B. bei Digitalisierung oder nachhaltigem Bauen.
Herausforderungen: Fachkräftemangel & Digitalisierung, Die Branche kämpft mit:
Fachkräftemangel, insbesondere im Handwerk und Ingenieurwesen.
Nachholbedarf bei Digitalisierung, z. B. in Bereichen wie Building Information Modeling (BIM), Automatisierung und datenbasiertem Planen/Bauen.
 Frage an TN: welche weiteren Herausforderungen sehen Sie? Wie gehen Sie in Ihrer Arbeit mit diesen Herausforderungen um? Wird das von Azubis thematisiert?
Quellen:
https://single-market-economy.ec.europa.eu/document/download/3a5c3e39-6722-4c26-8ecb-919c19640d31_en?filename=construction_Factsheet_V3.pdf
https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2024-05/EURES-Shortages_Report-V8.pdf

## Slide 27: Die Baubranche steht unter Druck
hoher Ressourcen- und Energieverbrauch
steigende Preise für Energie und Material
Komplexe und unsichere Lieferketten
hohe CO2 Emissionen
hohes Abfallaufkommen
Herausforderungen: Fachkräftemangel und Digitalisierung
© Unsplash, Silverdaddy
Notes: Die Baubranche steht unter Druck
hoher Ressourcen- und Energieverbrauch
steigende Preise für Energie und Material
Komplexe und unsichere Lieferketten
hohe CO2 Emissionen
hohes Abfallaufkommen
Herausforderungen: Fachkräftemangel und Digitalisierung
Quellen
https://single-market-economy.ec.europa.eu/document/download/3a5c3e39-6722-4c26-8ecb-919c19640d31_en?filename=construction_Factsheet_V3.pdf

## Slide 28: Nachhaltiges Bauen: Definition der DGNB
Ökonomisch: Gebäude wirtschaftlich sinnvoll planen, bauen und betreiben, um es langfristig zu nutzen
Ökologisch: Ressourcen- und umweltschonend bauen, Schad- und Risikostoffe vermeiden
Sozial: Auf Gesundheit, Komfort und Wohlbefinden der Menschen, die Gebäude bewohnen, achten
© Stadt Neustadt an der Weinstraße
Notes: Was ist nachhaltiges Bauen? Definition nach der DGNB
Ökonomisch: Gebäude wirtschaftlich sinnvoll planen, bauen und betreiben, um es langfristig zu nutzen
Ökologisch: Ressourcen- und umweltschonend bauen, Schad- und Risikostoffe vermeiden
Sozial: Auf Gesundheit, Komfort und Wohlbefinden der Menschen, die Gebäude bewohnen, achten
Quellen
https://www.dgnb.de/de/nachhaltiges-bauen/nachhaltigkeitsansatz-der-dgnbrnative zum linearen Wirtschaftsmodell: schädlicher Rohstoffabbau auf der einen, Abfallansammlung auf der anderen Seite
https://www.youtube.com/watch?v=DT-UvOnXdsY

## Slide 29: Wie nachhaltiges Bauen der Baubranche helfen kann
Neue Marktchancen und Aufträge
Nachwuchs und Fachkräfte binden durch Sinn und Innovation
Material und Kostenersparnis durch Kreislaufwirtschaft
Weniger Risiko durch Zukunftsorientierung
Notes: 1. Neue Marktchancen und Aufträge
Sanierungswelle und Förderprogramme (z. B. durch die EU-Taxonomie, KfW-Förderung, kommunale Klimaziele) bringen dauerhaft Aufträge, z. B. für energetische Sanierungen, Holzbau, Gebäudebegrünung.
Öffentliche Ausschreibungen setzen immer öfter auf Nachhaltigkeit → Firmen mit Know-how sind im Vorteil.
Private Kunden achten stärker auf Energieeffizienz = Nachfrage nach nachhaltigem Bauen wächst.
Beispiel: Ein Betrieb, der früh auf Wärmepumpen und Photovoltaik-Nachrüstung gesetzt hat, wird heute kaum noch arbeitslos.
2. Material- und Kostenersparnis durch Kreislaufwirtschaft
Recycling von Baustoffen (z. B. Ziegel, Holz, Dämmung) senkt die Abhängigkeit von teuren Neu-Materialien.
Materialpässe und digitale Bauwerksdokumentation helfen, Baustoffe planvoll wiederzuverwenden.
Weniger Abfall = weniger Entsorgungskosten = ökonomischer Vorteil.
→ In Krisenzeiten (Lieferengpässe, hohe Materialpreise) bedeutet das: Weniger abhängig, flexibler, günstiger.
3. Nachwuchs und Fachkräfte binden durch Sinn und Innovation
Junge Menschen wollen sinnvolle Berufe mit Zukunft → Nachhaltigkeit wirkt als Magnet für Azubis.
Nachhaltiges Bauen verbindet Handwerk mit Innovation, z. B. Smart-Building, Dämmstoffe aus Hanf, Lehmbau.
Modernisierung des Handwerks macht Berufe attraktiver → hilft gegen Fachkräftemangel.
4. Weniger Risiko durch Zukunftsorientierung
Bauen nach neuen Standards (z. B. GEG, ESG-Kriterien) schützt vor strenger werdenden Auflagen.
Gebäude, die nachhaltig gebaut oder saniert wurden, verlieren weniger an Wert.
Wer heute auf fossile Heizsysteme setzt, riskiert hohe Kosten morgen. Wer früh umstellt, bleibt wettbewerbsfähig.
https://www.ressource-deutschland.de/fileadmin/user_upload/1_Themen/h_Publikationen/Broschueren/VDI_ZRE_Broschuere_Nachhaltiges_Bauen_bf.pdf
https://www.ibp.fraunhofer.de/de/kompetenzen/ganzheitliche-bilanzierung/nachhaltiges-bauen.html
https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/construction/construction-transition-pathway_en
https://static.dgnb.de/fileadmin/dgnb-ev/en/topics/circular-economy/DGNB_Report_CircularEconomy-EN.pdf
https://www.testsysteme.de/downloads/studienergebnisse-azubi-recruiting-trends-2023?dwnld=dwl_se-art-2023&campaignid=10140460934&adgroupid=105308803881&adid=437810708295&gad_source=1&gad_campaignid=10140460934&gclid=CjwKCAjwnN3OBhA8EiwAfpTYeiTImuCGNBnBhg_WzCPpSUZF5AqU1cG6QWVgAiOBfmHD-e6tQRwixhoC3QQQAvD_BwE

## Slide 30
Diskussionsfragen
Kann nachhaltiges Bauen ein Ausweg aus den aktuellen Krisen sein?
Was braucht es für eine langfristige Lösung noch?
Notes: Diskussion mit den TN, dazu zwei Leitfragen. Die Ergebnisse bitte im Plenum zusammen tragen und auf der Tafel/Whiteboard notieren
Kann nachhaltiges Bauen ein Ausweg aus den aktuellen Krisen sein?
Was braucht es für eine langfristige Lösung noch?

## Slide 31
Gibt es Fragen, Unklarheiten oder Diskussionsbedarf?
Notes: Fragen/Unklarheiten/Diskussionsbedarf klären

## Slide 32: NBAU – Nachhaltig im Bau
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Teilnahme!
https://bfw-bb.eu/nbau/
https://nexteconomylab.de/de/projekte/nachhaltigkeit-im-bau
© Unsplash, Alexander Abeiro
Notes: Bedanken für die Teilnahme und Aufmerksamkeit
Verweis auf die beiden Projektwebseiten, die hier verlinkt sind

## Slide 33
neebe@nexteconomylab.de
u.dziumbla@bfw-bb.de
https://nexteconomylab.de/
https://bfw-bb.eu/
@NextEconomyLab
@BFW-BB
@BAUDIRWASAUF
Notes: Kontaktmöglichkeiten zum Projektteam NBAU